AMSYS (http://www.amsys.de) präsentiert miniaturisierte kleine Druck-/Temperatursensoren mit beeindruckenden Leistungsmerkmalen im Niedrigstdruckbereich von ±2,5 mbar.

Das Gehäuse dieser Niederdrucksensoren basiert auf dem Standard SOIC16(w)-Gehäuse (300 mil) wie es von integrierten Schaltungen bekannt ist. Durch moderne Aufbau- und Verbindungstechnik konnte man zusätzlich zum IC auch die Siliziummesszelle in das Gehäuse mit einbauen. Als OEM-Sensoren sind die SM9336 für den Einbau auf einer Leiterplatte vorgesehen.

Während der Herstellung werden die Niederdrucksensoren individuell linearisiert, kalibriert und temperaturkompensiert. Somit wird keine zusätzliche Schaltung, wie z.B. ein Kompensationsnetzwerk benötigt.

Als Ausgangssignal stehen zwei Signale im I²C-Format zur Verfügung, die proportional zur differentiellen Druck- und zur Temperaturänderung sind.

Um die Funktion des Sensors zu kontrollieren, sind die SOIC-Sensoren mit einer Status Diagnose und mit einer Fehlermeldung ausgestattet.

Mit einer ADC-Auflösung von 16 bit und einer Genauigkeit* von typ. ±0,3 %FS im gesamten Kalibrationstemperaturbereich (-20 bis 85°C) eignet sich der Sensor insbesondere für Industrieanwendungen.

Die OEM-Sensoren sind für die automatische SMD-Montage (JEDEC J-STD.-020D.1) geeignet. Sie können wie ein IC im Leiterplattenentwurf platziert und per Reflow-Verfahren auf Standard-PCB montiert werden.

* Genauigkeit definiert AMSYS als den Gesamtfehler, der die Kalibrationsfehler, die Temperaturfehler und alle stochastischen Fehler (Hysterese, Nichtlinearität und Reproduzierbarkeit) mit einschliesst.

Metadaten

Titel

Niederdrucksensoren SM9336 im SOIC-Gehäuse

# Herausragende Eigenschaften

- Messung des bidirektionalen Niederdrucks ±2,5 mbar

- Digitales (I2C) Druck- und Feuchtesignal

- ADC-Auflösung von 16 bit

- reflowfähiges SOIC16-Gehäuse

- individuell linearisiert, kalibriert und temperaturkompensiert

# Das Unternehmen

AMSYS GmbH & Co. KG ist ein mittelständiges Unternehmen mit Sitz in Deutschland und konzentriert sich seit Gründung auf das Gebiet der Sensorik. Als Distributor für die Sensorik gehört AMSYS zu den Spezialisten in der Druckmesstechnik auf dem deutschsprachigen Markt.

Das Angebot von AMSYS erstreckt sich von piezoresistiven Druckmesszellen, über einfache SMD-bestückbare Messwertaufnehmer, verstärkte/unverstärkte und abgeglichene OEM-Sensoren, PCB-Module, bis hin zu betriebsbereiten Drucktransmittern.

AMSYS bietet Sensoren im Druckbereich von 5 mbar bis zu 600 bar an. Hervorzuheben sind die Niederdrucksensoren, die es in verschiedenen Ausführungen (differentiell und bidirektional differentiell) gibt. Neben den verschiedensten Drucksensortypen bietet AMSYS auch OEM-Feuchtigkeitssensoren, Temperatur- und Neigungssensoren, sowie wireless-Lösungen an.

Durch die technische Kompetenz der Mitarbeiter und den guten Kontakt zu den Zulieferern können auch kundenspezifische Modifikationen der Standardprodukte angeboten werden, wodurch individuelle Problemlösungen möglich sind. Weitere Informationen unter www.amsys.de

# Kontakt

AMSYS GmbH & Co. KG 
Herr Stefan Falk

An der Fahrt 4

55124 Mainz

Tel: +49 (0) 6131 / 469 8750

s.falk@amsys.de

www.amsys.de

# Text boxes

Bidirektionaler Differenzdrucksensor SM 9336

AMSYS bietet die Drucksensoren der Reihe SM9336 auch in einer bidirektional differentiellen Version mit in ±2,5 mbar an. Die Besonderheit bei diesen differentiellen Sensoren ist die Tatsache, dass sie sowohl negativen wie auch positiven Druck messen können.

Diese bidirektionale Version ermöglicht aufgrund der symmetrischen Eigenschaften der Siliziummesszelle sowohl die Messung des applizierten Unterdruckes als auch jene des entsprechenden Überdruckdruckes.